建设项目竣工环境保护

验 收 表

项目名称:     北部·湖霞郡二期6号楼工程

建设单位:     重庆渝地实业发展有限公司

重庆市环境保护工程设计研究院有限公司

2018年10月

| 编制单位： | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 法 人： | 张图 |
| 技术负责人： | 唐远东 |
| 项目负责人： | 唐远东 |
| 编制人员： | 曲良焕、彭倩坤、郑欢、邱光兆 |

| 编制单位联系方式 |
| --- |
| 电话： | 023-67632280 |
| 传真： | 023-67636378 |
| 地址： | 重庆市江北区红石路8号 |
| 邮编： | 400020 |

表一	项目基本情况

| 建设项目名称 | 北部•湖霞郡二期6号楼工程 |
| --- | --- |
| 业主单位名称 | 重庆渝地实业发展有限公司 |
| 建设地点 | 北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块 |
| 联系人 | 程坤 | 联系电话 | 15922955551 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技术改造 （划√） |
| 环评报告表 审批部门 | 重庆市环境保护局北部新区分局 | 文号 | 渝（北新）环准[2013]080号 | 审批时间 | 2013年6月25日 |
| 环评报告表 编制单位 | 重庆忠庆环境工程咨询服务有限公司 | 环境监理单位 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 |
| 开工建设时间 | 2017年9月 | 投入试生产时间 | 2018年9月 |
| 环保设施设计单位 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 重庆两江建筑有限公司 |
| 环评核准生产能力 | 总建筑面积83552.98m2，由5栋住宅小区和1栋办公写字楼以 及配套商业设施组成。 |
| 实际建成生产能力 | 总建筑面积21670.84m2，由1栋办公写字楼组成。 |
| 建设内容 | 本项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，总占地面积约2403m2，由1栋多层办公写字楼及地下车库组成（即北部•湖霞郡二期6号楼工程）。该项目总建筑面积约21670.84m2，性质为办公商业，其中商业面积732.3m2，办公用房14124.67 m2，车库6813.87 m2。该栋办公写字楼为21F/吊1F/-3F，地上部分3～10F为公寓，吊1F为大厅及便利超市，其余楼层为办公写字用房，地下1～3F为车库。该项目共设有162个停车位,其中地下车位147个，地上车位15个。 |
| 项目变更情况（与环评核准情况比较） | 本项目为北部•湖霞郡住宅小区项目的二期工程，因此项目占地面积、规模、投资，建筑面积相应少于环评中北部•湖霞郡住宅小区的相应指标，但项目平面布置、主要指标、环保设施等基本符合环评描述，无重大变更。 |
| 概算总投资 | 30600万元 | 其中环保投资 | 104.5万元 | 比例 | 0.34% |
| 实际总投资 | 5697.92万元 | 其中环保投资 | 371.4万元 | 比例 | 6.52% |

表一  项目基本情况

| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日颁布）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）； （8）环境保护部环办环评函【2017】1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收通知（征求意见稿）》意见的通知； （9）环保部印发《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评【2017】4号）； （10）《重庆市环境噪声污染防治办法》，（重庆市人民政府令第270号） （11）《重庆市环境保护局关于加强房屋开发建设项目环境保护管理工作的通知》（渝环发[1999]639号）； （12）重庆市环境保护局渝环发 [2002]27号《排污口规范化整治方案》； （13）重庆市环境保护局《关于规范房地产建设项目“三同时”管理的通知》（渝环发[2013]88号）； （14）重庆市环境保护局关于印发《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》的通知渝环发〔2014〕65号 （15）《北部•湖霞郡环境影响报告表》，重庆忠庆环境工程咨询服务有限公司，2013年； （16）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》渝（北新）环准[2013]080号； （17）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 （18）业主提供的项目相关竣工资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测评价标准以环评文件、设计批复及环评批复的标准执行，对已修订颁布的环境标准则采用替代后的新标准进行校核。具体验收标准如下： 1、废水排放标准 本项目为北部•湖霞郡住宅小区项目二期6#楼工程，仅为一栋办公写字楼，入驻的商业不包含餐饮业，产生的废水主要为办公生活污水，依托北部•湖霞郡住宅小区项目一期所建的生化池处理后， 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网送进入悦来污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，最后排入嘉陵江。详见表1-1、1-2。 表1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L 标准 标准类别 COD BOD5 SS 氨氮 动植油物油 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 三级 ≤500 ≤300 ≤400 45＊ ≤100 注：＊氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准。 表1-2 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 排放标准 COD BOD5 SS 氨氮 石油类 动植物油 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤1 ≤1 注：括号外数值为水温＞12°C的控制指标，括号内数值为水温≤12°C的控制指标。且表中除了pH外，其他单位均为mg/L。 2、噪声排放标准 噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准，详见表1-3。 表1-3 社会生活环境噪声排放标准 dB（A） 类别 昼间 夜间 标准值 2 60 50 3、废气排放标准 本次验收工程无餐饮业。备用柴油发电机组执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（新污染源），见表1-4。 表1-4 大气污染物综合排放标准限值 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放速度 无组织排放监控浓度 排气筒(m) 二级(kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) NOX 240 (硝酸使用和其它) 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12 20 1.3 30 4.4 非甲烷 总烃 120(使用溶剂汽油或其它混合烃类物质) 15 10 4.0 20 17 30 53 生活污水处理设施臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），详见表1-5。 表1-5 恶臭污染物厂界标准【部分】 控制项目 单位 二级（新扩改建） 臭气浓度 无量纲 20 4、固体废物 根据环评批复，本工程固废产生量及处理见表1-6。 表1-6 固体废物产生量及处置方式 固体废物名称和种类 固体废物产生量（吨/年） 处置方式及数量（吨/年） 方式 数量 占总量% 生活垃圾 1284.8 交环卫部门处置 1284.8 100 污水处理设施污泥 3 城市生活垃圾填埋场处理 3 100 |

表二	项目概况

工程概况及地理位置 本项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，为北部•湖霞郡住宅小区项目二期6#楼工程，北部•湖霞郡住宅小区项目一期1～5#楼及1～5#楼地下车库已验收。该项目地块北面和东面紧邻重庆财政学校，西北面为重庆耀中国际学校和黄桷水库，西面为黄桷东路（城市次干道Ⅰ级道路），南面为规划修建中的黄桷南路（城市次干道Ⅱ级道路）。该片区交通便利，地势优越。 项目地理位置见附图1。

项目平面布置 本项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，为北部•湖霞郡住宅小区项目二期6#楼工程。工程总占地面积约2403m2，总建筑面积约21670.84m2。性质为办公商业，其中商业面积732.3m2，办公用房14124.67 m2，车库6813.87 m2。该栋办公写字楼为21F/吊1F/-3F，地上部分3-10F为公寓，吊1F为大厅及便利超市，其余楼层为办公写字用房，地下1～3F为车库。该项目共设有162个停车位,其中地下车位147个，地上车位15个。 北部•湖霞郡住宅小区项目共计6栋高层建筑，1～5#住宅楼为一期工程，6#办公楼为二期工程。整个项目平面布置为：北侧顶边一侧由西向东布置分别布置1#住宅楼和2#住宅楼；斜腰处靠东侧布置3#住宅楼；底边由西向东分别布置5#住宅楼、4#住宅楼及6#办公楼，6#办公楼位于整个项目场地的东南角。垃圾收集点布置在1#住宅楼小区旁车行出入口北侧高地，便于装车；生化池设置两个，1#生化池位于5#楼西南角，2#生化池位于1#楼西侧，两个生化池都邻近西侧的黄桷东路，便于接入西侧市政污水管网；生化池臭气通过透气管分别引至1#楼、5#楼楼顶高空排放。 北部•湖霞郡住宅小区项目进行生化池和垃圾收集点设计时，是以1～6#楼为整体进行考虑的。一期1～5#住宅楼验收时生化池和垃圾收集点已建成并验收通过，二期6#楼工程依托一期工程已验收的生化池和垃圾收集点。 6#楼工程共设置3个出入口，其中1个为小区车行出入口，2个为办公步行出入口。车行出入口位于6#楼西侧，步行出入口位于6#楼南侧和北侧，与场地外城市道路相通，以满足车辆和人行进出的要求。 项目总平面布置见附图2。

项目外环境关系现状 从项目所在地周边环境来看，6#楼北侧紧邻北部•湖霞郡住宅小区3#住宅楼（已建成入住，约140人），西侧紧邻北部•湖霞郡住宅小区4#住宅楼（建成入住，约150人），东侧紧邻重庆财政学校（全日制中等专业学校，在校师生约1650人），南面紧邻规划修建中黄桷南路（城市次干道Ⅱ级道路，路宽26m，建设长度2739.3m）。6#楼南侧58m约为在建的重庆两江新区博雅小学，西南侧为北大资源博雅西高层住宅（约200人）。6#楼西北侧约448m为黄桷水库，水域环境功能为Ⅴ类标准。 主要工程内容及规模 表2-1 项目实际建设一览表 项目组成 建设内容 功能分布 主体工程 办公商业 6# 便利超市及配套设施部分 项目商业设于6#楼栋吊1F的东西两侧；公厕位于6#楼17F～21 F的每层西南侧；设备用房设于6#楼-1F内，包括包括柴油发电机房、配电房，面积为455.23 m2 。项目电梯机房位于6#楼顶部。东侧设有厨房油烟排风口，西侧设有柴油发电机废气排风口 本次验收范围商业不设餐饮 地下车库 6#楼-1F、-2F、-3F 设有147个停车位 地上停车位 6#楼东西两侧空地 设有15个停车位 公用工程 供水系统 从项目西南侧邻接道路市政给水管道上引入一路DN200自来水管，形成环状给水管。 年用水量7.24万 m3 供气系统 6#楼为商业办公性质，不通气 不通气 供电系统 由小区东南侧电力通道入孔井引入一路10kV市政高压电源至车库高压配电室，由配电室对项目内3座10kV/0.4kV变电所供电，设1台300kw自备应急柴油发电机。 年用电量25万度/a 排水系统 项目污废水能接入市政污水管网并进入悦来污水处理厂。 项目办公生活废水依托一期1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，进入悦来污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入嘉陵江。 续表2-1 项目实际建设一览表 项目组成 建设内容 功能分布 环保工程 污水处理设施 生化池1座（1#、2#） 1#生化池处理能力为270m3/d，位于5#楼的西南角；2#生化池处理能力为160m3/d，位于地块1#楼的西侧。 垃圾收集点 设1处垃圾收集点，位于1#楼小区车行出入口北侧高地。 收集后交由环卫部门统一处置 柴油发电机废气 专用排风竖井 由于仅作为备用电源，工作时间短，通过加强通风换气和经排风竖井引至6#楼楼顶高空排放。 地下车库废气 专用排风竖井 通过加强通风换气和经排风竖井引至6#楼吊1F东西两侧排放。 卫生间臭气 专用排气管 经排气管引至6#楼21F楼顶排放。 公厕臭气 专用排风竖井 经排风竖井引至6#楼21F楼顶排放。 生化池臭气 设专用透气管 生化池臭气采用专用透气管引至1#、5#楼楼顶排放。 本项目建筑面积明细表见表2-2。 表2-2 本项目建筑面积明细表 楼号 楼层 面积(㎡) 功能 6#楼栋 吊1F 723.3 门厅、便利超市 3～10F 5380.82 公寓 2F、11～21F 8743.85 办公写字 -1F 2271.29 车库、设备用房 -2F～-3F 4542.58 车库

主要污染源、污染物、治理设施及排放去向（附治理工艺流程图、标出废水、废气监测点位） 1、工艺治理流程 项目主要污染源、污染物、治理措施及排放去向： （1）废水 本次验收项目6#办公写字楼不设置餐饮，无商业餐饮废水。6#办公生活污水依托北部•湖霞郡住宅小区一期已建成并通过验收的1#生化池（一期共设置2个生化池，其中1#生化池处理规模为270m³/d，2#生化池处理规模为160m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政管网进入悦来污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入嘉陵江。 （2）废气 项目厨房油烟 集中式烟道引至楼顶排放 地下车库废气 专用排风竖井引至地面排放 备用柴油发电机 专用排风竖井引至楼顶排放 生化池废气 专用管道引至楼顶排放 公厕臭气 专用排风竖井引至楼顶排放。 卫生间臭气 专用排气管引至楼顶排放。 （3）固废 办公写字楼产生的办公生活垃圾，由入住物业管理公司统一安排，日清日运，交由市政环卫部门处理；生化池请专人定期清掏，产生的污泥交市政环卫部门处理。 （4）噪声 项目备用柴油发电机位于6#楼地下车库负1F，并仅在应急状态下使用。通过墙体隔声及距离衰减，影响较小；风机也设置于地下车库进行隔声；柴油发电机和风机均选用低噪声设备。6#楼不设水泵房，依托一期水泵房供水。6#楼设计安装分体式空调，不涉及中央空调及冷却塔。 6#楼安装具有降噪功能的节能双层中空玻璃。 2、产污及治理措施 （1）废气 6#楼公寓厨房油烟通过预留的集中式烟道引至楼顶排放；车库换气系统使用机械排风方式，排气口朝向吊1F东西两侧绿化带，避开人员逗留区；备用柴油发电机运行时废气通过专用排风竖井引至楼顶排放，且发电机仅作为备用电源，工作时间短，无长期影响问题；生化池臭气经专用透气管道引至楼顶排放；卫生间臭气通过排气管引至楼顶排放，公厕臭气通过专用排风竖井引至楼顶排放。 （2）废水 项目进行雨污分流，产生的办公生活污水一起经1#生化池处理达《污水综合排放标准》三级标准后排入市政污水管网，通过悦来污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB818918-2002）一级标准A标准后排入嘉陵江。 （3）噪声 风机、备用发电机等选择低噪声设备，噪声源设于地下车库设备用房，经过基础减振、建筑隔声后对周围环境产生的影响不大。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为办公生活垃圾和生化池产生的污泥等。 项目产生的生活垃圾每天由专人负责集中收集后，交由当地环卫部门每日清运；由专业公司定期清掏生化池，产生的污泥运至渣场。 （5）生态环境 小区绿地率设计为35%，根据现场调查，6#楼工程的绿化工作尚未完成。 环境风险 柴油发电机房柴油储存间设置了围堰，地面和墙面设置了的防腐防渗措施。 3、环保设施建设投资情况 项目环保投资371.4万元，占总投资的6.52%。

表三	环境影响评价回顾

3.1环境影响评价的主要结论及建议 3.1.1项目概况 北部•湖霞郡住宅小区项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，总用地面积为17939.41m2，总建筑面积为83552.98m2（含地下建筑面积）。项目修建商住楼1~5号楼5栋、办公楼6号楼1栋，共计6栋楼。1、2、3号楼栋为18+1层住宅，建筑总高度为59.1m，4号楼为17+1层住宅，建筑总高度为54.9m、5号楼为16+1层住宅，建筑总高度为51.9m，6号楼为17层办公楼，建筑总高度为99.4m。1号楼吊1层及5号楼吊2层为沿街商业网点。规划住宅套数480套，绿地率35%。工程总投资为30600万元。建设工期24个月。 3.1.2规划及产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）及国家发改委令第40号令，建设项目属于允许类建设项目，同时项目经重庆市北部新区管理委员会立项备案，因此项目符合国家产业政策要求。 拟建项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，重庆市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第500140201300007号，详见附件）该土地规划用途为R2-二类居住用地及B1-商业用地。该项目建设商住楼5栋、办公楼1栋，土地的使用性质和用途与地字第500140201300007号文件相符。目前，该项目已取得规划许可证，因此项目建设符合当地详细规划。 3.1.3场址选择合理性 拟建项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，项目的建设符合北部新区鸳鸯组团用地规划，同时项目已取得建设用地规划许可证。 项目位于北部新区鸳鸯组团，北面为重庆财政学校，目前，西面、南面、东面为荒地，500m范围内污染严重的工业企业；依托市政设施，给水、供电、供气、道路及排水设施完善，能满足项目建设需要；根据监测报告，项目拟建地大气和声环境良好，有足够的环境容量。 因此，从环境保护角度来看，拟建工程选址合理可行。 3.1.4工程区域环境质量现状 地表水环境：查阅《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》及其他相关文件，嘉陵江执行Ⅲ类水域标准。根据监测结果，COD、BOD5、 pH、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群等主要因子可以满足Ⅲ类水质标准。地表水环境质量较好。 环境空气：根据监测结果，项目所在区域环境空气常规监测因子均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量较好。 声环境：各监测点昼间和夜间噪声监测值远优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，区域声环境质量良好。 3.1.5环境影响评价 （1）施工期环境影响评价 废水：施工期施工废水量小，施工地过程中加强对施工设备跑、冒、滴、漏产生的含油废水进行隔油沉淀处理后回用，对地表水水质影响小。施工场地内设置施工营地，施工人员的生活污水经拟建项目修建的位于项目西侧临时污水管网输送到金渝大道市政污水管网排放。要求临时污水管网绕过黄桷水库接至金渝大道污水管网，另临时污水管网需防倒灌、防泄漏、防爆、防臭、防堵塞处理。 废气：施工期废气主要是施工机械设备燃油排出的CO、NOx，以及水泥和建筑材料运输和装卸时，产生的二次扬尘。采取洒水抑尘等措施后，对环境空气影响小。 声环境：施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、载重汽车、吊车、卷扬机等施工机具。施工场地周边有噪声敏感点，施工过程中，采取选用低噪高效设备；机具设备布置在场区北面；待地下车库建成后，项目施工机械应尽量布置在地下车库内，同时禁止夜间施工，采取相应措施后，施工噪声对周边环境影响可降至最低。 固体废物：基础开挖过程中产生的弃方运往指定的弃渣场；施工人员产生的生活垃圾由当地环卫部门统一处理，采取相应措施后，施工期固体废弃物对环境影响不明显。 （2）服务期环境影响评价 废气：居民厨房油烟由各家抽烟机引入集中烟道至楼顶高空排放；餐饮业油烟经油烟净化装置处理后，经专用防回流烟道送至楼顶排放；备用柴油发电机采用专用柴油发电机尾气处理装置进行处理后，通过专用排气筒引至楼顶排放；地下车库中汽车进出产生少量汽车尾气采用机械排风，排风口伸出地面朝向绿化带；生化池产生的臭气引入单独设置的通气立管引至楼顶高空排放；服务期的废气对环境的影响小。 废水：生活污水经生化池处理达到一级标准后接入市政污水管网，餐饮废水经隔油处理后与生活污水一并排至生化池处理达一级标准后，通过市政污水管网，最终排入嘉陵江，对环境影响小。 声环境：服务期将柴油发电机、水泵以及风机置于地下的设备用房中，加强机器的维护和管理，并采取有效的减振、降噪的处理措施，最后经设备用房的封闭隔音，对周边声环境影响较小。 固体废物：生活垃圾送入小区内设置的垃圾收集点，交由当地环卫部门统一处理；生化池污泥每半年清掏一次，运至垃圾填埋场进行填埋处置；餐饮废油脂由具有资质的单位统一收集处理；对环境影响小。 3.1.6居住环境适宜性 通过对工程的适宜性分析、污染治理效果、自然环境状况、社会环境状况及环境管理措施等预测评价的基础上，根据《重庆市商品住宅建设项目居住环境适宜性评定暂行办法（试行）》的要求进行评价拟建工程的居住环境适宜性，得分为83.5。人居环境适宜性等级为良。 3.1.7总量控制 本工程污染物总量控制近期（悦来污水处理厂建成前）按照小区生化池处理出水达《污水综合排放标准》一级标准核算，主要控制指标为COD：15.38t/a，BOD5：3.07t/a，SS：10.77t/a，氨氮：2.31t/a，总磷：0.08t/a，动植物油：1.54t/a。 远期（悦来污水处理厂建成后）排入污水处理厂总量控制按小区生化池出水达《污水综合排放标准》三级标准核算，其排放量如下：COD： 63.55t/a，BOD5：36.31t/a，SS ：27.24t/a，氨氮：5.45t/a，总磷：0.54t/a，动植物油：10.89t/a。排入环境总量控制按悦来污水处理厂出水达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准核算，其排放量如下：COD：10.89t/a，BOD5：3.63t/a，SS ：3.63t/a，氨氮：1.45t/a，总磷：0.18t/a，动植物油：0.54t/a。 3.1.8环境管理与监测 为了使工程的建设对环境的影响降至最低，建设方应做好施工期和服务期的环境管理工作，并对服务期生活污水进行定期监测，以便及时掌握污水处理设施的运行及处理效率情况，确保污染治理措施正常运行。 3.1.9综合结论 北部•湖霞郡住宅小区项目选址符合国家产业政策及北部新区鸳鸯组团发展规划，周边配套基础设施较为完善，工程建设产生的各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境影响小，能为环境所接受。本工程在完全落实评价提出的各项环境保护措施前提下，评价认为从环境保护角度看，建设项目是可行的。 3.1.10建议 1、建设单位应认真落实“三同时”制度，加强环保管理工作。 2、统一规范外窗、外阳台的颜色、形状和格调，避免造成视觉污染；统一将室外空调隐蔽化，设置集中的空调冷凝水下水管道。 3、保证绿化面积指标和绿化率指标，提高感官和绿化效果，草坪、乔木、灌木与花卉的比例应科学搭配。

3.2各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 渝（北新）环准【2013】080号 重庆中振土地综合治理有限公司： 你单位报送的《“北部·湖霞郡住宅小区项目”环境影响报告表》及其审批申请表和相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，批复如下： 一、批准《“北部·湖霞郡住宅小区项目”环境影响报告表》，原则同意其结论及提出的环境保护措施。 二、该项目选址于北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03 地块，总用地面积17939.41m2，总建筑面积83552.98m2，新 建5栋高层住宅(1#、2#、3#楼为18+1层住宅，4#楼为17+1 层住宅，5#楼为16+1层住宅)和1栋办公写字楼（17层）， 其中，1号楼和5号楼底部为沿街商业网点及物管和社区用 房等。项目建成后住宅总居住户数480户,总投资30600万元。 三、你单位在开工建设前，应将环保设施设计方案和施工扬尘控制方案报我局备案，并督促施工单位向我局申报建筑施工场所噪声、废水等污染物排放状况，依法缴纳排污费。 四、在该项目建设及运营过程中应严格执行本批准书规 定的污染物排放标准（详见附件1)，认真落实该项目环境影响报告书提出的有关环保要求，重点落实以下生态保护及污染防治措施： （一）在工程施工合同中，应严格按照《重庆市主城尘污染防治办法》等相关文件和北部新区建设局《关于进一步加强施工现场环境保护工作的通知》有关规定，对施工期环境保护提出明确要求。 1．严格落实扬尘控制“七项强制措施”，禁止使用原煤及煤制品，减少对大气环境质量的影响； 2.施工废水应因地制宜设置排水沟和集水井，施工机械冲洗废水应经隔油、沉淀处理达标后全部回用；施工人员生活废水经临时管网接至金渝大道市政污水管网排放，不得对黄桷水库水质产生影响； 3.施工人员生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处置，防止对环境造成不良影响； 4.合理安排施工时间，合理布置施工机械和高噪声设备，避免施工噪声对财政学校等敏感建筑物的影响，夜间施工须提前办理夜间临时排污许可手续。 （二）项目建成后的环保设施和运行期环保管理制度应能保障对废水、废气和垃圾的有效处理、处置和管理。 1．废水：项目应严格实施雨污分流。项目所产生的商业污水经隔油处理后与生活污水一并排入新建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ) 一级标准后排放。在确认经市政污水管网接入悦来污水处理厂后可执行三 级排放标准。 污水处理设施不宜建在楼道、人行道、车行道等人群经 常出入的地方，且污水处理设施上方不能有建筑物；污水处理设施需定期维护清掏，以保证处理效果。 2.噪声：备用柴油发电机、风机和水泵等应合理布局，并采取隔声和减振等措施降低设备噪音；住宅门窗釆用隔声材料，临道路侧种植高大乔木，降低交通噪声对项目住户的影响。 3.废气：商业门面应设计建设通向屋顶的专用烟气通道。 餐饮油烟应经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶达标排放；污水处理设施臭气经收集后引入单独设置的通气立管引至建筑屋顶高空排放；地下停车库汽车尾气釆用排风机抽至地面绿化带排放，排放口周边设置绿化，避开办公室和人行通道；柴油发电机废气经排气管道引至建筑烟道高空排放。 4.固废：合理布局垃圾收集点，生活垃圾统一收集后送环卫部门处置，同时加强垃圾点的管理，釆取有效措施防治废气、恶臭等影响；餐厨垃圾严格按照相关规定交有资质单位处置；餐厨垃圾交由资质单位处置；污泥定期清掏，交由环卫部门处理。 五、根据《重庆市商品住宅建设项目居住适宜性评定暂行办法（试行）》，本项目一分区（2、3号楼）居住环境适宜性预评定得分为81.5分，二分区（1、4、5号楼）居住环境适宜性预评定得分为88分，等级均为良。 本项目可结合周边道路情况合理布局功能房间、提高绿地率等措施以进一步提升居住环境品质。 ’ 六、按照《重庆市噪声污染防治办法》第十六条、《重庆市环境保护局关于实行新建商品住宅受外界噪声污染情况公示制度的通知》等有关要求，你公司应从商品住宅预售开始之日起至商品住宅销售结束，在销售场所显著位置公示本项目的《重庆市商品住宅受外界噪声污染情况公示表》和居住适宜性预评定结果并将其列为售房合同的告知性条款。 七、项目物业管理机构须告知拟入驻的可能产生油烟、 噪声、污水等污染物的商业项目业主，必须依法办理环保审批手续，否则不得签订租赁合同或协议，不得为其装修或经营提供水电。 八、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度（详见附件2)。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环保验收 (预验收）。 九、如本项目建设地点、规模、功能发生重大改变，或五年后开始建设，应重新报批环境影响评价文件。 附件1: 北部•湖霞郡住宅小区项目污染物 排放的标准、总量指标及控制措施要求 一、废气 污染源 排放标准及标准号 污染因子 浓度限值 (mg/m3) 餐饮 《饮食业油烟排放标准》 (试行)GB18483-2001 油烟 2.0 二、废水 污染源 排放标准及标准号 污染因子 浓度限值 (mg/L) 排放量 (t/a) 备注 废水 ._ 《污水综合排放标准》 GB8978-96 表 4 中一级标准 COD SS 氨氮 动植物油 100 70 15 10 10. 89 3. 63 1. 45 0. 54 污水可接入 城市污水处 理厂后执行 三级标准 三、声环境 排放标准及标准号 最大允许排放值(dB) 备注 昼间 夜间 《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008 )的 2 类标准 60 50 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 四、固废 固体废物名称和种类 固体废物 产生量 (吨/年） 固体废物主要成份 主要成份含量 (%) 处置方式及数量 (吨/年） 最高 平均 方式 数量 占总量％ 生活垃圾 1284. 8 / / / 交环卫部门 1284. 8 100 餐厨垃圾 0. 3 / / / 有资质的单位清运 0. 3 100 污水处理设 施污 3 / / / 城市生活垃圾填埋场处理 3 100 附件2: 重庆市建设项目环保“三同时”法定管理事项告知书 重庆中振土地综合治理有限公司： 首先祝贺你单位申报的建设项目已获取了环境影响评价批复文件（以下简称“环评批文”)。为了贯彻落实执政为民，服务发展的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《重庆市环境保护条例》、《建设项目竣工环境保护管理办法》等有关法律、法规规定，现将建设项目环保“三同时”管理有关事项告知如下： 一、建设项目环保“三同时”的含义及实现环节 建设项目环保“三同时”是指按照环评报告、环评批复及环保行政主管部门要求，建设项目需配套建设的环保设施及相应措 施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。该制度主要分为环保设施设计、建设、试生产、竣工验收等四个环节。 二、建设项目环保“三同时”申报审批程序和时限 建设单位取得建设项目环评批文后，即进入环保“三同时” 管理阶段，具体为： (一)环保设施设计备案 建设单位应当在主体工程设计阶段，按照环评批文及环境影响评价报告书（表）的规定，同时完成环保设施设计，并委托环保评估机构组织专家审查通过后，在建设项目开工前将环保设施设计图纸报环保行政主管部门备案。 (二）建设报告与监理 建设单位应在建设项目开工建设时，向环保行政主管部门报送开工报告及建设计划，并定期向环保行政主管部门报送项目进度情况。 对于环保行政主管部门要求进行环境监理的建设项目，建设单位应当委托有资格的单位开展环境监理，签订环境监理合同并开展实施，同时按规定定期向环保部门报送环境监理报告，申请竣工环保验收时，还应提交环境监理总结报告。 (三）试生产申报与审批 建设项目在投入试生产前，建设单位应填报建设项目试生产申报表，附环境保护设施竣工和落实污染防治、生态保护措施等相关材料，报审批该项目环评文件的环保行政主管部门审批。 注意事项： 1、申请试生产必须在环保设施与主体工程同步建成后，并且生产原料以及水、煤、电、气等条件能满足生产需要，已具备生产经营条件； 2、试生产期不得超过三个月，确需延长的应当于期满前二十日提出申请，环保行政主管部门依据实际情况批准适当延长，但试生产期限最长不能超过一年； （四）竣工验收申报与审批 对于工业类建设项目，建设单位应当在试生产期满前三十日，向环保行政主管部门提交验收监测报告和相关材料，申请建设项目竣工环保验收；对于生态类建设项目，建设单位应当在竣工后十五日内，向环保行政主管部门提交验收调查报告和相关材料，申请建设项目竣工环保验收。 建设单位应提前委托有资质的机构开展竣工验收监测或竣工验收调查，并编制竣工验收监测报告或竣工验收调查报告。 注意事项： 1、申请验收条件为：试生产阶段工况稳定、生产正常、环保设施运行正常、环保措施落实到位。 2、在规定的试生产期内，项目单位应积极创造验收条件，重点保证达到验收标准所需生产原料以及水、煤、电、气等的供应。 在生产工况达到验收标准时及时开展验收监测。 三、建设项目在建设过程中环保分局将进行现场检查 四、其他事项 1、请阅知以上建设项目环保“三同时”管理要求，并认真执行相关规定，否则将可能承担相应的法律责任。 2、关于建设项目环保“三同时”管理的详细办事程序及有关要求可见《建设项目环境保护“三同时”管理程序规范》。

表四	环保检查结果

4.1项目建设内容变更情况。 北部•湖霞郡住宅小区项目分期验收，本项目为北部•湖霞郡住宅小区项目的二期6#办公写字楼工程，北部•湖霞郡住宅小区项目一期1～5#住宅楼工程已验收，并取得验收批复（渝（两江）环验[2016]246号）。 表4-1 项目建设内容变更情况一览表 类 别 环评及批复建设内容 实际建设内容（二期工程） 对比情况 项目名称 北部•湖霞郡住宅小区项目 北部•湖霞郡住宅小区项目二期6#楼工程 为环评的部分 建设单位 重庆中振土地综合治理有限公司 重庆渝地实业发展有限公司 变化 投 资 30600万元 5697.92万元 实际建设内容较少，投资较低 占地面积 17939.41m2 2403m2 占地少 总建筑面积 83552.98m2 21670.84m2 实际建筑面积较少 规模 建设5栋住宅楼和1栋办公写字楼。1#楼为18+1F/吊1F住宅，2、3号楼栋为18+1F/-2F住宅，4号楼为17+1F/-3F住宅，5号楼为16+1F/吊2F住宅， 6号楼栋为21F/吊1F /-3F高层办公写字楼，建筑总高度为99.4m，办公建筑面积15566.82m2。 6#办公写字楼建筑高度99.4m，总建筑面积21607.84 m2，其中商业面积732.3 m2，办公用房面积14124.67 m2，地下车库面积6813.87 m2。 建筑高度不变，楼层不变。地上建筑面积一小部分用于商业（便利超市），导致用于办公的建筑面积略微减少。 环保措施 地下车库废气设置通风换气、机械排风系统，排风口朝向小区绿化带。 6#楼地下车库废气通过加强通风换气和经排风竖井引至6#楼吊1F东西两侧排放，排风口朝向绿化带。 一致 设置1个（500m3/d）生化池，位于5#楼西南角，设置通气立管引至5#楼顶高空排放 一期共设置2个生化池。1#生化池（270m3/d）位于5#楼西南角，2#生化池（160m3/d）位于1#楼西侧，生化池臭气分别采用透气管引至5#、1#楼顶高空排放。6#楼生活污水依托一期的1#生化池进行处理。 根据实际情况变化 备用柴油发电机废气塔楼屋顶高空排放 经排风竖井引至楼顶排放 一致 设1处垃圾收集点，位于小区东侧，收集后交由环卫部门统一处置 设1处垃圾收集点，位于1#楼旁小区车行出入口北侧高处空地 根据实际情况变化 / 公厕臭气采用通风竖井引至6#楼顶排放，卫生间臭气通过排气管引至6#楼顶排放。 根据实际情况变化 经查阅《北部·湖霞郡住宅小区项目环境影响报告表》及其批复，发现原环评报告表中关于北部·湖霞郡住宅小区项目6#楼工程的描述出现前后矛盾之处，6#楼的高度为99.4m，办公建筑面积为15566.82m2， 6#楼的楼层数出现17F和21F两种不同的描述，环评报告附图中6#楼为21F/吊1F/-3F。环评批复中6#楼为17层。通过向环评报告编制机构、业主核实， 确认环评阶段6#楼工程为21F/吊1F/-3F。 根据现场勘查，6#办公写字楼为21F/吊1F/-3F，建筑高度99.4m，总建筑面积21607.84 m2，其中商业面积732.3 m2，办公用房面积14124.67 m2，地下车库面积6813.87 m2，绿化面积820 m2。经咨询业主，商业主要为便利超市，为办公区提供生活日用品，不引进餐饮业。因地上建筑面积一小部分用于商业（便利超市），故导致办公建筑面积略微减少。 项目为北部·湖霞郡住宅小区项目的二期6#楼工程，因此项目占地面积、规模、投资，建筑面积相应少于环评中北部·湖霞郡住宅小区项目，但6#楼平面布置、主要指标、主体功能基本符合环评描述。6#楼工程已取得重庆市规划局对该工程的竣工规划核实确认书（渝规两江新区核（2018）0163号），规划确认书中本项目6#楼工程总建筑面积21942.98m2，公建建筑面积15156.40m2，设备用房455.23m2，车库建筑面积6331.35m2。6#楼实际建设情况为：总建筑面积21670.84m2，其中商业面积732.3m2，办公用房面积14124.67m2，车库建筑面积6813.87m2（含设备用房455.23m2）。经分析，6#楼实际总建筑面积较规划确认书中少272.14m2，其中地上建筑面积比规划确认书中少299.43m2，地下建筑面积比规划确认书中多27.29m2，但整体变化较小，6#楼工程建设内容无重大变更。 环保措施中，原环评阶段为1个生化池（500m3/d），位于5#楼西南角。实际建设情况为修建两个生化池，1#生化池（270m3/d），位于5#楼西南角；2#生化池（160m3/d），位于1#楼西侧。两个生化池的处理能力满足北部·湖霞郡住宅小区项目430 m3/d生活废水的处理需求，1#、2#生化池臭气采用透气管分别引至5#楼和1#楼的楼顶排放，且上述个两生化池在北部·湖霞郡住宅小区项目一期工程竣工时已通过环保验收，故不为重大变更。 6#楼地下车库废气通过加强通风换气和经排风竖井引至6#楼吊1F东、西两侧排放，排风口朝向绿化带。备用柴油发电机废气经排风竖井引至6#楼楼顶高空排放。公厕臭气和卫生间臭气采用通风竖井引至6#楼顶排放。以上均满足环保要求，不为重大变更。

表四 环保检查结果

4.2环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况。 1、施工期 表4-2 环保措施落实执行情况（二期6#楼） 项目 原环评措施 现有措施 环保要求 大气污染防治措施 ①实行封闭施工：建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁、保洁。 ②实行硬地坪施工：建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。 ③必须使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。 ④加强施工现场粉尘控制：施工期间加强土石方开挖、回填及运输的管理，施工场地采用湿式作业，对施工场地及施工道路定期洒水（特别是旱季），以减少施工粉尘对周边环境及敏感点财政学校等的污染。 ⑤加强施工现场运输车辆管理：设置车辆清洗设施及配套的沉砂井，车辆冲洗干净后方可驶出工地；进出工地的运输车辆必须采用密闭运输，防止洒落；严禁超载及带泥上路，不得污染道路。 ⑥完工后5日内清除建筑垃圾；对完工后3个月内不能投入使用的裸露泥地进行覆盖、简易铺装或绿化。 ⑦ 尽可能选用先进的施工机械，动力机械燃料尽可能采用清洁燃料，尽可能地控制动力施工机械废气对大气环境的影响。 ①设置1.8m围挡封闭施工。 ②建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地进行了硬化。工地出入口设置车辆冲洗、排水设施。 ③使用商品混凝土。 ④施工期洒水降尘，现场存放的土方采用绿色密目网覆盖，现场运输土方的车辆全部进行遮盖。 ⑤驶出工地车辆进行冲洗，运输土方的车辆全部进行遮盖。 ⑥及时清运建筑垃圾。及时覆盖、简易铺装或绿化3个月内不能投入使用的裸露泥地。 ⑦选用先进的施工机械及清洁燃料。 符合 水污染防治措施 ① 施工场地废水 施工场地废水以SS污染物为主，在施工场地设沉淀池，施工废水经沉淀处理后，全部用于施工场地洒水和车辆冲洗水，不外排；施工机械冲洗废水及进出运输车辆冲洗水经隔油、沉淀处理达标后全部回用，不外排。 ② 施工期生活污水 施工场地内设置施工营地，施工人员的生活污水经拟建项目修建的位于项目西侧临时污水管网输送到金渝大道市政污水管网排放。要求临时污水管网绕过黄桷水库接至金渝大道污水管网，另临时污水管网需防倒灌、防泄漏、防爆、防臭、防堵塞处理。 ①施工场地设隔油、沉砂池，施工废水回用不外排。 ②施工人员生活污水经临时污水管网输送到金渝大道市政污水管网排放。 符合 续表4-2 环保措施落实执行情况（二期6#楼） 项目 原环评措施 现有措施 环保要求 噪声污染防治措施 合理安排施工时间，合理布置施工机械和高噪声设备，避免施工噪声对财政学校等敏感建筑物的影响，夜间施工须提前办理夜间临时排污许可手续。 不扰民，施工期无噪声投诉。 符合 固体废弃物污染防治措施 ①施工期的土石方和建筑垃圾，尽量用于回填和平整场地，未完全利用的及时运往指定的堆放点，严禁任意倾倒。 ②在施工工地与城市道路结合处设置洗车场，防止运输车辆将浮土带入城市道路，影响城市环境卫生。 ③施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可利用部分，其余部分可纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并同意处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 ④施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理，不得乱堆乱倒。 ①施工期土石方量为40169.3m³，存在弃方，弃方运往鹿山村收纳站渣场（位于重庆市渝北区第八中学校附近）。 ②对运输车辆及时清洗，严禁带泥上路。 ③施工人员生活垃圾集中用环保垃圾箱收集后交环卫部门统一处置。 符合 2、营运期 （1）废气 根据本次验收范围分析和调查，主要污染物及采取的相应环保措施见表4-3。 表4-3 营运期废气措施落实执行情况（二期6#楼） 项目 原环评措施 现有措施 环保要求 大气污染防治措施 ①餐饮油烟：商业门面应设计建设通向屋顶的专用烟气通道，餐饮油烟应经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶达标排放。 ②污水处理设施臭气：污水处理设施臭气经收集后引入单独设置的通气立管引至建筑屋顶高空排放。 ③地下车库废气：地下停车库汽车尾气采用排风机抽至地面绿化带排放，排放口周边设置绿化，避开办公室和人行通道。 ④备用柴油发电机废气：经排气管道引至建筑烟道高空排放。 ⑤生活垃圾臭气：合理布局垃圾收集点，生活垃圾统一收集后送环卫部门处理，同时加强垃圾点的管理，采取有效措施防治废气、恶臭等影响。 ①二期6#楼引进的商业为便利生活超市，无餐饮业，无餐饮油烟专用烟气通道。 ②生化池臭气：1#、2#生化池臭气分别采用透气管引至5#楼、1#楼楼顶高空排放。 ③地下车库废气：设自然通风井，安装百叶窗，在6#楼吊1F东西两侧排放。 ④备用柴油发电机废气：设置排气井，安装百叶窗，6#楼楼顶排放。 ⑤生活垃圾臭气：6#楼设置垃圾收集桶，环卫工将垃圾统一收集至一期垃圾收集点，日清日运。 ⑥公厕臭气通过排气井引至6#楼楼顶，这是百叶窗排放；卫生间臭气通过排气管引至6#楼楼顶排放。 符合 续表4-3 营运期废气措施落实执行情况（二期6#楼） 项目 原环评措施 现有措施 环保要求 水污染防治措施 ①项目应严格实施雨污分流。 ②项目所产生的商业污水经隔油处理后与生活污水一并排入新建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ) 一级标准后排放。在确认经市政污水管网接入悦来污水处理厂后可执行三 级排放标准。 ③污水处理设施不宜建在楼道、人行道、车行道等人群经常出入的地方，且污水处理设施上方不能有建筑物；污水处理设施需定期维护清掏，以保证处理效果。 ①项目实施雨污分流。 ②6#楼办公生活污水依托北部·湖霞郡一期1#生化池预处理，处理能力为270m3/d。经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，然后排入悦来污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) —级A标准后排入嘉陵江。 ③1#生化池位于5#楼西南角，上面进行了绿化。2#生化池位于1#楼西侧，上面无建筑物。 符合 噪声污染防治措施 ①备用柴油发电机、风机等应合理布局，并采取隔声和减振等措施降低设备噪音。 ②住宅门窗釆用隔声材料。 ①柴油发电机、风机等设备设置于6#楼-1F设备房内，进行了减震和隔声处理。 ②安装具有降噪功能的节能双层中空玻璃，并对电梯井进行隔声处理。 符合 固废污染防治措施 ①合理布局垃圾收集点，生活垃圾统一收集后送环卫部门处置，同时加强垃圾点的管理，釆取有效措施防治废气、恶臭等影响。 ②餐厨垃圾严格按照相关规定交有资质单位处置；餐厨垃圾交由资质单位处置； ③污泥定期清掏，交由环卫部门处理。 ①生活垃圾，设置垃圾收集桶，由物业管理公司统一安排收集至一期垃圾收集点，日清日运。 ②二期6#楼无餐饮业。 ③生化池污泥由专业公司定期清掏和处理。纳入后期监管执行。 ④废机油，属于危险废物，收集后统一交有资质单位处置。纳入后期监管执行。 符合 3、环保设施实际建成及运行情况 （1）废气 项目厨房油烟 集中式烟道引至楼顶排放 地下车库废气 专用排风竖井引至地面排放 备用柴油发电机 专用排风竖井引至楼顶排放 生化池废气 专用管道引至楼顶排放 公厕臭气 专用排风竖井引至楼顶排放。 卫生间臭气 专用排气管引至楼顶排放。 6#楼不通气，但考虑到公寓住户会采用电做饭，6#楼预留了厨房油烟专用烟道引至楼顶排放；地下车库已设置排风竖井，在6#楼吊1F东西两侧设置百叶窗朝绿化带方向排放车库废气；备用柴油发电机房设置专用排风竖井，引至6#楼楼顶排放；6#楼依托北部·湖霞郡一期1#生化池，该生化池采用绿化带地面，设置透气管引至一期5#楼顶排放； 6#楼公厕臭气设置排风竖井引至6#楼楼顶，通过百叶窗排放；卫生间臭气采用排气管引至6#楼楼顶高空排放。 （2）废水 6#楼生活污水 生化池 市政污水管网 嘉陵江 北部·湖霞郡二期6#楼办公生活污水依托北部·湖霞郡一期1#生化池预处理，处理能力为270m3/d。经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，然后排入悦来污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) —级A标准后排入嘉陵江。 （3）固体废物的产生、利用及处置情况 ①生活垃圾，设置垃圾收集桶，由入住物业管理公司统一安排收集至一期垃圾收集点，日清日运。 ②废机油，属于危险废物，收集后统一交有资质单位处置。纳入后期监管执行。 ③生化池污泥由专业公司定期清掏和处理。纳入后期监管执行。 （4）噪声 ①安装具有降噪功能的节能双层中空玻璃，并对电梯井进行隔声处理。 ②柴油发电机、风机等设备设置于6#楼-1F设备房内，进行了减震和隔声处理。 （5）排污口的规范化设置 生化池出水口接入市政管道按照《污染源监测技术规范》规范设置排污口。生化池除清洗口、外排口和排气管，生化池其它部分置于地下，在上面进行绿化。 （6）生态环境 根据现场调查，北部·湖霞郡二期6#楼绿化工程尚未完成，应按照设计绿化率35%开展绿化工作，同时结合季节在6#楼周围合适位置种植树木和花草。 （7）环境风险 根据现场调查，柴油发电机房柴油储存间设置了围堰，地面铺贴了瓷砖，墙体和地面内部涂刷了防腐防渗材料。 （8）其它 该项目在建设期间没有居民投诉。

表五 验收监测

（1）废水 根据重庆市环境保护关于规范房地产建设项目“三同时”管理的通知精神，本项目为悦来污水处理厂收纳范围，项目污水并接入污水管网，排入悦来污水处理厂。因此，可不再进行废水监测。

表六 环境管理

6.1环保档案 有完备的整个项目建设档案，包括环评报告及批复及相关的设计图案、施工图、环境监理等。 6.2环保管理制度 聘请专业物业公司对小区环境卫生进行管理，负责小区的环保设施运行和环境管理。 6.3环保投资 项目投资5697.92万元，环保投资371.4万元，环保投资占总投资的6.52%。项目环保投资一览表详见表6-1。 表6-1 项目环保投资一览表 废水治理 （万元） 废气治理 （万元） 噪声治理 （万元） 固废治理 （万元） 绿化及生态 （万元） 其他 （万元） 合计 （万元） 60 71 190 18 22.4 10 371.4 6.4排放总量 项目办公生活污水经生化池处理后，排入悦来污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入嘉陵江，项目不需单独购买总量指标。

表七	调查结论与建议

一、验收结论： 1、项目概况 本项目位于重庆市北部新区B分区（花沟片区）B16-2/03地块，为北部•湖霞郡住宅小区项目二期6#楼工程，北部•湖霞郡住宅小区项目一期1～5#楼及1～5#楼地下车库已验收。本项目由1栋多层办公写字楼及地下车库组成，工程实际占地面积约2403m2，总建筑面积约21670.84m2。6#楼性质为办公商业，其中商业面积732.3m2，办公用房14124.67 m2，车库6813.87 m2。6#楼为21F/吊1F/-3F，地上部分3-10F为公寓，吊1F为大厅及便利超市，其余楼层为办公写字用房，地下1～3F为车库。该项目共设有162个停车位,其中地下车位147个，地上车位15个。 6#楼工程实际占地面积约2403m2，总建筑面积约21670.84m2，总投资5697.92万元，其中环保投资371.4万元，环保投资率6.52%。 2、环保措施落实情况 （1）废气排放及治理 6#楼不通气，但考虑到公寓住户会采用电做饭，6#楼预留了厨房油烟专用烟道引至6#楼楼顶排放；地下车库已设置排风竖井，在6#楼吊1F东西两侧设置百叶窗朝绿化带方向排放车库废气；备用柴油发电机房设置专用排风竖井，引至6#楼楼顶排放；6#楼依托北部·湖霞郡一期1#生化池，该生化池采用绿化带地面，设置透气管引至一期5#楼顶排放； 6#楼公厕臭气设置排风竖井引至6#楼楼顶，通过百叶窗排放；卫生间臭气采用排气管引至6#楼楼顶高空排放。 （2）废水治理措施 北部·湖霞郡二期6#楼办公生活污水依托北部·湖霞郡一期1#生化池预处理，处理能力为270m3/d。经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，然后排入悦来污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) —级A标准后排入嘉陵江。 （3）噪声治理 项目备用柴油发电机和风机均采用低噪声设备。备用柴油发电机位于6#地下车库-1F，并仅在应急状态下使用，通过基础减振、墙体隔声和距离衰减后，影响较小。风机位于6#地下车库-1F设备用房内，利用墙体进行隔声。项目建筑楼栋安装具有降噪功能的节能双层中空玻璃。 （4）固废处置 住宅楼产生的生活垃圾，由入住物业管理公司统一安排，日清日运，交由市政环卫部门处理；生化池污泥请专业公司定期清掏和处理。 3、环保检查 （1）项目履行了环境影响评价手续，根据环境影响评价、重庆市环境保护局北部新区分局的审批要求进行了环保设施的建设。 （2）环境保护档案由专职人员收集，重要文件由资料室统一保管。 （3）制订了环境管理制度 4、综合结论 建设项目《北部·湖霞郡二期6#楼工程》，在建设过程中执行了“环境影响评价法”和环保“三同时”制度，施工期无环境污染事故和环保投诉发生，污染物治理设施满足环境保护要求，对生态环境未产生明显不利影响；采取的污染防治措施和生态保护措施基本满足竣工环保验收要求，建议原则通过《北部·湖霞郡二期6#楼工程》项目竣工环境保护验收。 二、建议 （1）尽早完成绿化工作。

# Text boxes

嘉陵江

市政管网

悦来污水处理厂

1#生化池

6#楼办公生活污水